Obecné okruhové úkony + nouzové úkony Tecnam P 2002 Sierra.  Umět Zpaměti!

Před vzletem: – vyčkávací dráhy XY

- Sedačky zajištěny, proti posunutí

- Kabina zavřena, a zajištěna

- brzda, zajistit zabrzdit

- palivo, přepnout na plnější nádrž

- vrtule propeller na vzlet obvykle plný jemný úhel plus 3 sec. Na hrubo

- klapky 15 st.

- radio- frekvence nastavit

- Odpovídač, , nastavit stby, na 7000, poté zmáčknout ALT.

- Motorová zkouška, 4000ot, pokles otáček méně než 300, rozdíl méně než 150

- hlášení: Ve vyčkávací pozici XY vstup na dráhu a vzlet

Po vzletu:

- Podvozek zasunout – čistíme tím profil letounu – snižujeme odpor

- Klapky zasunout – potlačit, rozlétnout a zasunout nejpozději na 125km/h

- Přípust – stáhnout na 5200/5500 záleží od režimu a letiště.

3a  Režim vzletu Vx- maximální úhel stoupání pro přestoupání překážek blízko letiště, rychlost na 100km/h při 15 st. Klapkách na vzletovém výkonu 5800 ot. Min.

3b Režim Vy- maximální stoupavost v čase rychlost 130km/h, zavřené klapky 5500ot/min.

Po větru:

1.Podvozek – vysunout a zajistit, kontrola světel podvozku

2. Palivo ( kontrola tlaku,shodit el. Pumpu, přepnout na plnější nádrž)

3. Brzda ( kontrola tlaku – nešahat na brzdový ventil!!!)

4.  Motorové přístroje ( kontrola zda jsou v provozních hodnotách)

5. Pásy (  upnout a dotáhnout)

6. Prostor ( kontrola po větru, 3 a 4 zatáčky, prostor prodlouženého finále a prostor opačného  base leg –u okruhu.)

7. Hlášení : po větru pravého okruhu XY

Po 3. zatáčce:

- Proppeler na vzlet na jemný úhel ( žluté tlačítko na doraz až přestane  žlutá kontrolka blikat pak 3s na hrubo zmáčknout modré tlačítko- platí pouze na dlouhém letišti z důvodu úspory a opotřebení motoru)

- Rychlost 130

- Klapky 15 st

- Prostor- (kontrola prodlouženého finále a proti baselegu)

- Hlášení:, Base Leg  RWY XY

Po 4. Zatáčce:

1.Rychlost 110

2.Klapky 30st. Popřípadě  38st. Dle potřeby

3. Hlášení : finále XY

Nouzové přistání:

- potlačit

- rychlost 120 až 130 ne více ne méně!

- najít plochu

- zavřít palivo pouze hlásit“ zavírám palivo“

- vypnout magneta – pouze hlásit „ vypínám magneta“

- Pokud je výška můžete přepnout na plnější nádrž – respektive na druhou a pokusit se nastartovat motor.